ИНФОРМАЦИЯ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ОАО НПО «Наука»

Информация о ценах (тарифах) на тепловую энергию

- Першинский филиал ОАО НПО «Наука» осуществляет производство и отпуск тепловой энергии в виде теплоносителя (горячая вода).

- Тариф на тепловую энергию утвержден Постановлением Правления Департамента цен и тарифов Администрации Владимирской области № 34/6 от 24.11.2009 года в размере 982,75 руб./Гкал без учета НДС.

- Срок действия тарифа — один год.

- Источник официального опубликования Постановления — областная общественно-политическая газета «Владимирские ведомости» № 286 от 28.11.2008 г.

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности,

включая структуру основных производственных затрат

Информация об условиях, на которых осуществляется отпуск  и потребление

тепловой энергии

- Поставка тепловой энергии осуществляется на основании Договора на отпуск и потребление тепловой энергии № 01-14 от 25.09.2008 года.

- Утвержденные тарифы на подключение объектов недвижимости к системе теплоснабжения отсутствуют.

- Установленная тепловая мощность — 6,8 Гкал.

- Присоединенная нагрузка — 2,63 Гкал/час.

- Объем вырабатываемой тепловой энергии — 14,179 тыс. Гкал.

- Объем покупаемой тепловой энергии — отсутствует.

- Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям по приборам учета — 9,022 тыс. Гкал.

- Технологические потери при передаче по тепловым сетям — 2,76 %.

- Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов в однотрубном исчислении — 1,1 км.

- Котельная — 1 шт.

- Тепловые пункты — 5 шт.

- Среднесписочная численность основного производственного персонала — 128 человек.

- Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть — 179,7 кг у.т./Гкал.

- Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть — 31,745 тыс. кВт*ч/Гкал.

- Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть 0,88 куб.м/Гкал.

Информация об основных потребительских характеристиках тепловой энергии  и  ее соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества

- Количество аварий на системах теплоснабжения  -  отсутствуют.

- Количество часов, превышающих допустимую продолжительность перерыва подачи тепловой энергии, и о количестве потребителей, затронутых ограничениями подачи тепловой энергии  -  отсутствуют.

- Количество часов отклонения от нормативной температуры воздуха по вине регулируемой организации в жилых и нежилых отапливаемых помещениях — отсутствуют.

Информация об инвестиционной  программе ОАО НПО «Наука»

Главной целью инвестиционной   программы  ОАО НПО «Наука»  является  участие   в проекте газификации  п. Першино.

Строительство (в начале декабря 2008 г)   и введение в эксплуатацию блочно-модульной газовой котельной (БМК) мощностью  8 МВт   для производства тепловой энергии  для отопления  завода и п. Першино (во Владимирской области газифицировано  всего 30% сельских поселений), позволяет снизить затраты  на содержание и обеспечение работы имеющихся производственных мощностей. Благодаря газификации появилась возможность строительства новой производственной площадки по серийному выпуску изделий для самолета МС-21.

Финансовые средства, необходимые для реализации инвестиционной программы, составляют 41 000 000 рублей, из них в 2009 году затраты  на БМК составили 26 792 000 руб.

Первый заместитель Генерального директора

ОАО НПО «Наука» 									В.А. Шаповалов