Сведения для раскрытия  информации  в сфере теплоснабжения

ОАО НПО «Наука»

- Першинский филиал ОАО НПО «Наука» осуществляет производство и отпуск тепловой энергии в виде теплоносителя (горячая вода).

- Тариф на тепловую энергию утвержден Постановлением Департамента цен и тарифов Администрации Владимирской области № 42/23 от 30.11.2010 года в размере 1174,51 руб./Гкал без учета НДС.

- Срок действия тарифа — один год.

- Источник официального опубликования Постановления — областная общественно-политическая газета «Владимирские ведомости» № 313 (4035) от 08.12.2010 г.

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности,

включая структуру основных производственных затрат

- Поставка тепловой энергии осуществляется на основании договора на отпуск и потребление тепловой энергии № 01-14 от 25.09.2008 года (пролангируется).

- Утвержденные тарифы на подключение объектов недвижимости к системе теплоснабжения отсутствуют.

- Установленная тепловая мощность — 6 МВт.

- Присоединенная нагрузка — 2,59 Гкал/час.

- Объем вырабатываемой тепловой энергии — 13,594 тыс. Гкал.

- Объем покупаемой тепловой энергии — отсутствует.

- Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям по приборам учета — 13,594 тыс. Гкал.

- Технологические потери при передаче по тепловым сетям — 2,88 %.

- Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов в однотрубном исчислении — 1,2 км.

- Котельная — 1 шт.

- Тепловые пункты — 5 шт.

- Среднесписочная численность основного производственного персонала — 116 человек.

- Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть — 155,0 кг у.т./Гкал.

- Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть — 29,42 тыс. кВт*ч/Гкал.

- Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть 0,6 куб.м/Гкал.

- Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества

  - Количество аварий на системах теплоснабжения  -  отсутствуют.

  - Количество часов, превышающих допустимую продолжительность перерыва подачи тепловой энергии, и о количестве потребителей, затронутых ограничениями подачи тепловой энергии  -  отсутствуют.

  - Количество часов отклонения от нормативной температуры воздуха по вине регулируемой организации в жилых и нежилых отапливаемых помещениях — отсутствуют.

- Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации

Главной целью инвестиционной   программы  ОАО НПО «Наука»  является  участие   в проекте газификации  п. Першино.

Строительство (в начале декабря 2008 г)   и введение в эксплуатацию 31.05.2010 г. блочно-модульной газовой котельной (БМК) мощностью  8 МВт   для производства тепловой энергии  для отопления  завода и п. Першино, позволяет снизить затраты  на содержание и обеспечение работы имеющихся производственных мощностей и строительства новой производственной площадки по серийному выпуску изделий.

Финансовые средства  для реализации инвестиционной программы запланированы  в размере 41 000 000 рублей. Фактически в 2009 году затраты  на БМК составили 26 792 000 руб., в 2010 г. – 5 646 481 руб. Программа завершена в мае 2010 г.

После ввода в эксплуатацию БМК экономия в затратах составила 18 459 424 руб., в результате срок окупаемости по проекту составит 2,2 года.

Генеральный директор

ОАО НПО «Наука»                                                                                               Е.В. Меркулов